5.4. Гарантийный и послегарантийный ремонт производит предприятие-изготовитель ООО «Пульсар-Телеком» по адресу:

195009, Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, 7

тел. (812) 542-11-85, 542-04-80

E-mail: med@con.ru

http://www.med.con.ru

6. Учёт неисправностей при эксплуатации.

| Дата отказа изделия | Характер неисправности | Причина и количество часов работы до отказа | Отметка об устранении неисправности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Результат ремонта

| Дата приёма | Вид ремонта | Дата выдачи | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.Учет наработки при эксплуатации

| Дата , период | Количество часов | Подпись |
| --- | --- | --- |

СИСТЕМА МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ

"ЭЛЕКТРОНИКА МС 2701"

Паспорт

ЦДКА.467489.002 ПС

1. Общие сведения.

Наименование изделия: Система микропроцессорная "Электроника МС 2701"

Наименование завода-изготовителя: ООО "Пульсар-Телеком"

2. Основные технические данные и характеристики.

Система микропроцессорная «Электроника МС2701.00» предназначена для преобразования и обработки входных электрических сигналов, управления и задания режимов работы фотометра типа КФК, а также для вывода результатов выполнения необходимых задач на цифровое табло.

МПС выполняет решения следующих задач:

- определение нулевого сигнала «НУЛЬ» и учёт его;

- определение коэффициента пропускания «П» и оптической плотности «Е»;

- определение концентрации «С» и скорости изменения «А» веществ оптической плотности;

- преобразование сигнала, поступающего на вход «Табло (» и отображение его на цифровом табло:

- определение выходного сигнала фотоприёмника «Г»;

- ввод коэффициента факторизации «F»;

- ввод параметров времени при определении скорости изменения оптической плотности  веществ.

При нажатии на клавиши блока клавиатуры срабатывает сигнал зуммера.

Параметры питающих напряжений приведены в таблице 1.

таблица 1.

| Номинальное напряжение питания, В | Допускаемое отклонение от номинального напряжения, В не более | Потребляемый ток, А | Нестабильность напряжения от установленного В, не более | Уровень пульсаций напряжения по амплитуде, мВ, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,0 | ± 0,3 | 0,10 | ± 0,15 | 10 |
| -15,0 | ± 0,3 | 0,10 | ± 0,15 | 10 |
| 5,0 | ± 0,1 | 0,50 | ± 0,05 | 10 |
| 12,0 | ± 1,2 | 0,10 | ± 0,6 | 50 |
| 40,0 | ± 8 | 0,02 | ± 0,4 | 2000 |
| ( 2,5 | ± 0,375 | 0,05 | ± 0,25 | - |

Условия эксплуатации и транспортирования приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Воздействующий фактор и его характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха, ° С Относительная влажность воздуха, % при температуре, ° С Должна храниться на складе в потребительской таре при: температуре окружающего воздуха, ° С относительной влажности воздуха, %, не более Условия транспортирования: Температура окружающей среды при транспортировании, ° С: Механические удары многократного действия при транспортировании: ускорение, g , не более длительность действия, мс Синусоидальная вибрация: диапазон частоты, Гц, не более амплитуда, мм, не более Атмосферное давление, кПа | от +10 до +35 от 40 до 80 +30 от +5 до +35 85 от-50 до +50 15 5-10 1-25 0,1 84 -106 |

3. Комплектность

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Система микропроцессорная "Электроника МС 2701" | 1 |  |
| Паспорт | 1 |  |

4. Свидетельство о приемке

Система микропроцессорная "Электроника МС 2701"

заводской номер № _______________

соответствует техническим условиям бКО.308.017.ТУ и

признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска:___________ 200___ г.                                Штамп ОТК:

5. Гарантии изготовителя.

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие системы "Электроника МС 2701" требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок  эксплуатации 24 месяца со дня получения потребителем, но не более 30 месяцев со дня отгрузки предприятием- изготовителем.

| Заполняется предприятием-изготовителем | Заполняется потребителем |
| --- | --- |
| Дата отгрузки | Подпись, печать | Дата получения | Подпись, печать |

5.2. В течении гарантийного срока предприятие-изготовитель  осуществляет бесплатный ремонт системы, при этом срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

В случае невозможности ремонта система заменяется на новую.

После замены срок гарантии исчисляется с момента поставки новой системы.

5.3. В гарантийный ремонт  изделие не принимается в следующих случаях :

- отсутствует  паспорт;

- истек срок гарантии;

- имеются механические повреждения;

- нарушены условия эксплуатации, хранения и транспортирования.